附件

运输途中冷处理操作程序

一、冷藏船类型

冷藏船是使装载货物处于低温条件下进行载运的专用运输船舶，其必须具有能达到和保持所需温度的制冷系统。

二、记录仪类型

MiPAAFT官员应确保采用适当的温度探针和温度记录仪的组合：

1．探针温度应在-3.0°C到+3.0°C之间，精确到±0.15°C。

2．有足够数量的探针。

3．能够记录并贮存处理过程的数据。

4．每小时至少记录一次所有探针的温度，记录显示应满足探针要求的精度。

5．打印出的温度记录，应对应每个探针记录的时间、温度，并注明记录仪和冷藏舱号。

三、温度校正

1．校正必须用由MiPAAFT官员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

2．任何读数超出0°C±0.3°C的探针都必须更换。

3．必须对每个冷藏舱出具一份由MiPAAFT官员签字盖章的“果温探针校正记录”，正本须附在随货的植物检疫证书上。

4．水果运抵中国入境口岸时，中国海关对果温探针进行校正检查。

四、安插温度探针

1．包装好的果实应在MiPAAFT官员监管下装入运输冷藏船，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。

2．冷藏船内需根据船舱空间容积放置温度探针，分别测量冷藏舱内空气温度和果心温度，探针的数量应满足相应的要求。其中空气温度探针分别安插在前后舱壁上，且有一个空气温度探针安插在离冷却装置最远的舱壁上。

3．探针须在MiPAAFT官员的监督和指导下安插。

4．装船前的水果需在冷藏室中预冷至果肉温度达4°C或以下。

五、冷藏船船舱的封识

1．MiPAAFT检疫官员用编码封条对装上货物的冷藏船船舱进行封识。

2．封识只能在中国入境口岸由海关关员开启。

六、处理结果验证

如果处理记录显示技术指标符合要求，中国海关应授权结束处理。并且如探针符合第三条要求，处理应被认定合格。

在水果被移出冷藏舱之前，探针需进行校准。

七、温度记录及确认

1．运输途中的冷处理是指装运水果的冷藏船离开意大利到中国第一到达港运输期间或延续入境口岸后进行的冷处理。

2．可以任何时间启动记录，然而只有所有的果温探针都达到指定的温度时，处理时间才能正式开始计算。

3．船运公司应下载冷处理温度记录，并将其提交进境港口海关。

4．一些海上航行可能使得冷处理在船到达中国口岸之前就已完成，可允许在途中下载处理记录并传送到中国海关以便审核。

5．中国海关将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据探针的校正结果，判定处理是否有效。

八、植物检疫证书

1．冷处理的温度、处理时间及船舱号码和封识号必须在植物检疫证书中注明。

2．猕猴桃进境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理报告、果温探针校正记录。